## Slide 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
PHÁT AUDIO VÀ VIDEO
Sinh viên thực hiện: Đỗ Trung Hiếu
Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Lê Cường
Hà Nội, 01/2021
Đề tài:
Lớp: Điện tử 6 – K59

## Slide 2
Phần I. Đặt vấn đề
Phần IV. Kết quả đạt được
Phần II. Mục tiêu của đề tài
Phần III. Giải pháp thực hiện
Nội dung chính
Phần V. Kết luận và hướng phát triển

## Slide 3
PHẦN I. Đặt vấn đề

## Slide 4
Radio
TV
PC, SmartPhone,
SmartTV,…
Car
Phần I. Đặt vấn đề
Notes: Nội dung đa phương tiện, đặc biệt là audio và video, đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Trong thời đại internet phổ cập, nội dung đa phương tiện có thể:
- Dễ dàng tiếp cận người dùng
- Qua nhiều nền tảng: cơ bản – báo chí, radio, TV, máy tính, điện thoại => ô tô,…

## Slide 5
PHẦN II. Mục tiêu của đề tài

## Slide 6
Tìm hiểu về chuẩn nén audio MP3 và chuẩn nén video MP4,
là 2 định dạng phổ biến
Phần II. Mục tiêu của đề tài
Notes: Nhiều sinh viên không có kiến thức, thậm chí hiểu biết sơ bộ về thiết kế phần mềm. Dẫn đến sản phẩm phát triển xong cực kì khó để sữa chữa hay mở rộng, cũng như tốn nhiều thời gian đọc hiểu lại.

## Slide 7
Phần II. Mục tiêu của đề tài
Phát triển ứng dụng phát Audio và Video trên môi trường Windows, có thể port qua các nền tảng khác sau này
Ứng dụng cung cấp các chức năng:
Phát Audio:
  Lập và hiển thị danh sách phát mp3
  Hiển thị meta-data của nội dung đang phát
  Hiển thị thời lượng
  Điều khiển phát từ giao diện: dừng, tiếp tục, chuyển bài, chọn vị trí,...
  Thay đổi chế độ lặp lại từ giao diện
  Lưu thông tin nội dung phát gần nhất và tự động tải ở lần khởi động tiếp theo
Phát Video:
  Lập và hiển thị danh sách phát mp4
  Hiển thị tên và thời lượng của nội dung đang phát
  Điều khiển phát từ giao diện
  Lưu thông tin 2 file gần nhất
Notes: 10 yêu cầu chức năng

## Slide 8
PHẦN III. Giải pháp thực hiện

## Slide 9
Phần III. Giải pháp thực hiện
Cấu trúc MP3
MPEG-1 Layer III, lớp thứ 3 của chuẩn MPEG-1
Cấu thành bởi các frame, mỗi frame: 1152 mẫu, dài 26ms
Dữ liệu được lược bỏ các âm thành ngoài ngưỡng nghe của tai người kết hợp với mã hóa Huffman
Thường được nén với tỷ lệ 12:1 – bitrate 1,44 Mbps PCM -> 128 kbps MP3
Header chứa thông tin về frame (vd: 12 bit sync 1111 1111 1111 để xác định điểm bắt đầu)
CRC dùng để check lỗi
Side Information chứa thông tin giải mã
Main Data chứa dữ liệu mã hóa Huffman
Ancillary Data chứa điểm xác định frame tiếp theo
Notes: Header: sync, chuẩn MPEG, layer, mode

## Slide 10
Phần III. Giải pháp thực hiện
Giải mã MP3
Xác định frame
Giải mã dữ liệu
Nghịch đảo lượng tử hóa
Chuyển đổi sang miền thời gian
Notes: Giải quyết vấn đề đa nền tảng: Qt Framework
Áp dụng mô hình MVC

## Slide 11
Phần III. Giải pháp thực hiện
Cấu trúc MP4
MPEG-4 Part 14, Phần 14 của chuẩn MPEG-4
Thường được nén với tỷ lệ 50:1 – tối đa lên đến 200:1
ISO Base Media File Format: Part 12 – chuẩn nén audio và video được áp dụng chung cho nhiều định dạng
MP4 extension: Phần mở rộng: phụ đề, thumbnail, mô tả đoạn phim, ...
Notes: Giải quyết vấn đề đa nền tảng: Qt Framework
Áp dụng mô hình MVC

## Slide 12
Phần III. Giải pháp thực hiện
Qt Framework
Lý do chọn Qt làm công cụ phát triển:
  Hỗ trợ đa nền tảng: OS, RTOS, Mobile
  Có phiên bản Community
  Được sử dụng bởi cộng đồng rộng, dễ tìm kiếm giải pháp
Đa nền tảng
Notes: Giải quyết vấn đề đa nền tảng: Qt Framework
Áp dụng mô hình MVC

## Slide 13
Phần III. Giải pháp thực hiện
Mô hình MVC
Áp dụng mô hình thiết kế
Tổng quan:
  Model: xử lý các tác vụ liên quan đến đọc, ghi dữ liệu
  View: Hiển thị dữ liệu
  Controller: Xử lý input từ người dùng
Lý do chọn MVC:
  Đã ra đời lâu, có nhiều tài liệu hướng dẫn
  Nhiều case study, dễ tìm kiếm giải pháp
  Bản thân đã từng tiếp xúc với MVC trong các dự án thực tập
Notes: Giải quyết vấn đề đa nền tảng: Qt Framework
Áp dụng mô hình MVC

## Slide 14
Phần III. Giải pháp thực hiện
Sơ đồ khối

## Slide 15
Phần III. Giải pháp thực hiện
Sequence cơ bản
Notes: Người dùng tương tác với View
View gửi signal tới Controller
Controller thực hiện xử lý và update Model
Model gửi thông báo thay đổi tới View
View cập nhật hiển thị và phản hồi lại cho ngươi dùng

## Slide 16
Tính năng phát audio:
  Logic được phát triển bằng ngôn ngữ C++
  Giao diện được phát triển bằng ngôn ngữ QML
Tính năng phát video:
  Cả logic và giao diện được phát triển bằng ngôn ngữ QML. (Do độ phức tạp cao nếu phát triển logic với C++)
Giao diện:
  Tham khảo từ Spotify, Youtube, Netflix
Phần III. Giải pháp thực hiện
Notes: 2 hướng tiếp cận: kết hợp C++/QML và thuần QML

## Slide 17
PHẦN IV. Kết quả đạt được

## Slide 18
Phương pháp kiểm thử:
Black-box, kiểm thử thủ công theo kịch bản
So sánh với kết quả từ Groove Music và Movies & TV của Microsoft
Phần IV. Kết quả đạt được
Kết quả:
Các tính năng phát và điều khiển audio, video đạt 45/49 kịch bản kiểm thử - đạt 91.8%
9/10 yêu cầu chức năng hoàn thiện
1/10 yêu cầu chưa hoàn thiện: Hiển thị thời lượng: 4/16 kịch bản thất bại

## Slide 19
Phần IV. Kết quả đạt được
Giao diện ứng dụng:
Màn hình HOME

## Slide 20
Phần IV. Kết quả đạt được
Giao diện ứng dụng:
Màn hình Audio Player
Audio Playlist

## Slide 21
Phần IV. Kết quả đạt được
Giao diện ứng dụng:
Màn hình Video Playlist
Video Player

## Slide 22
PHẦN V. Kết luận và
hướng phát triển

## Slide 23
Phần V. Kết luận và hướng phát triển
Công việc đã thực hiện:
  Nắm được hiểu biết cơ bản về MP3, MP4
  Phân tích yêu cầu, phát triển và kiểm thử ứng dụng với 9/10 yêu cầu hoàn thiện, 45/49 kịch bản thành công, đạt 91.8%
Những điều chưa đạt:
  Vẫn còn yêu cầu chưa được hoàn thiện: Hiển thị thời lượng chưa chính xác – 4/16 kịch bản thất bại
  Mã nguồn chưa thực sự tuân thủ MVC, một số module còn thực hiện chức năng của module khác
Notes: (VD module thuộc controller nhưng lại thực hiện chức năng của model)

## Slide 24
Phần V. Kết luận và hướng phát triển
Hướng phát triển đề tài:
  Tiếp tục điều tra nguyên nhân lỗi và hoàn thiện yêu cầu chức năng
  Tiếp tục cải thiện giao diện của ứng dụng
  Bổ sung thêm các tính năng khác:
    Duyệt theo album, ca sĩ,...,
    Kết nối Bluetooth với điện thoại: call, message,...
  Triển khai sang các nền tảng khác: Linux – Ubuntu, Pi, Android,...
Notes: VD duyệt audio theo ca sĩ, theo album,... , kết nối BT với điện thoại (call, music, music ...)

## Slide 25
Tài liệu tham khảo
[1] https://doc.qt.io/qt-5
Mã nguồn ứng dụng
https://github.com/dotrunghieu96/datn

## Slide 26: Cảm ơn mọi người đã theo dõi!